## Slide 1: TITRASI KOMPLEKSOMETRI
KIMIA ANALISIS

## Slide 2: Setelah mengikuti materi ini anda harus dapat menjawab pertanyaan ini
Apa definisi titrasi kompleksometri?
Apa prinsip titrasi kompleksometri?
Apa saja alat dan bahan yang diperlukan?
Ada berapa tipe titrasi kompleksometri?
Apa pentiter titrasi kompleksometri?
Apa sampel titrasi kompleksometri?
Bagaimana reaksinya?
Apa yang diamati?
Hasil pengamatannya apa?
Perhitungan kadar ?

## Slide 3
Metoda analisis titrasi berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dari ion logam (Ca;Mg) dengan ligan multidentat (bergigi banyak)
Ligan yang digunakan : asam etilen diamin tetra asetat (EDTA) larutan baku sekunder
Rumus umum = H4Y
pKa = 2,0;2,7;6,2 dan 10,3
KOMPLEKSOMETRI/CHELATOMETRI

## Slide 4
HOOC-CH2 CH2-COOH
.. ..
N-CH2-CH2-N
HOOC-CH2 CH2-COOH
Kompleksnya dengan ion logam = senyawa sepit (Chelat)
RUMUS MOLEKUL EDTA

## Slide 5
Mn+ + H2Y2- MY (n-4) + 2H+ ATAU
Mn+ + Y4- MY (n-4)
K STABILITAS KOMPLEKS:
K= [My](n-4)+
[Mn+] [ Y4-]
K semakin besar, Kompleks semakin stabil

## Slide 6: Contoh :
Mg2+ + H2Y2- MgY2- + 2H+
Al3+ + H2Y2- AlY- + 2H+
Karena dalam reaksi dibebaskan H+, maka larutan harus dibufer supaya perubahan pH yang besar tidak terjadi selama titrasi

## Slide 7: Larutan standar
Larutan standar primer
Larutan standar sekunder
Zn2+, Mg2+
Na2EDTA

## Slide 8
Adalah zat warna yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada daerah pH tertentu
Misal:
  Eriochrom black T ( untuk p.k Mg)
  Calcein (untuk p.k Ca)
  Xylenol orange (untuk p.k Bi)
  Murexide (untuk pk Ca)
INDIKATOR KOMPLEKSOMETRI

## Slide 9
Jenis Titrasi Kompleksometri
Titrasi langsung
Titrasi tidak langsung
Substitusi/pengusiran
Titrasi asam basa

## Slide 10
:
1- TITRASI LANGSUNG
Dititrasi langsung dengan EDTA
Ion logam yang ditentukan diatur pHnya dengan bufer salmiak pH=10
Ditambah indikator EBT & masking agent
Perubahan warna pada titik akhir titrasi disebabkan karena indikator terusir dari kompleks logam-indikator
Titrasi dilakukan sampai perubahan warna sempurna
M sampel = (M x V )standar
Vsampel

## Slide 11: Titrasi kompleksometri langsung
Contoh Penetapan kadar MgSO4 dengan menggunakan indikator EBT
Reaksi :
MgSO4 + + EBT Mg-EBT
(ungu)
EDTA2- + Mg-EBT MgEDTA2- + EBT + 2H+
(biru)
M MgSO4 = (M x V )Na2EDTA
V MgSO4
buffer
buffer

## Slide 12: 2. Titrasi Kembali (tidak Langsung)
Pada larutan ion logam ditambah EDTA berlebih
Diatur pH larutan dengan bufer
Kelebihan EDTA dititrasi kembali dengan larutan baku ion logam (mis ZnSO4 atau MgSO4)
Cara ini digunakan bila :
  Logam yang dititrasi mengendap pada pH titrasi
Tidak ada indikator yang cocok untuk logam yang ditentukan
Reaksi ion logam- EDTA lambat
Contoh : untuk penetapan kadar kalsium

## Slide 13: 2. Titrasi Kembali (tidak Langsung)
Contoh : untuk penetapan kadar kalsium dengan indikator EBT
Reaksi sebelum titrasi :
Ca2+ EDTA2- (berlebih) + EBT CaEDTA2- + EBT (biru) + EDTAsisa Reaksi pada saat titrasi:
EDTAsisa + MgSO4 + CaEDTA2-+EBT Mg-EDTA2- + CaEDTA2- + Mg-EBT
(ungu)
M Ca2+ = {(VxM)Na2EDTA - (V xM) MgSO4}
  VCa2+

## Slide 14: 3- TITRASI SUBSTITUSI (pengusiran)
Larutan ion logam yang ditentukan ditambah Mg atau Zn-EDTA
Ion Mg2+ & Zn2+ yang dibebaskan dititrasi dengan EDTA pada dekat perubahan warna indikator

## Slide 15
Untuk logam yang membentuk kompleks Logam-EDTA lebih stabil daripada ion logam lain
Mn+ + MgY2- MY(n-4)+ + Mg2+
Mg yang dibebaskan ekivalen dengan Mn+ , kemudian dititrasi dengan EDTA
Misalnya digunakan untuk penetapan kadar Hg2+
TITRASI SUBSTITUSI (pengusiran)

## Slide 16
Penetapan Hg2+
Reaksi sebelum titrasi
Hg2++ + MgEDTA2- + EBT HgEDTA2- + MgEBT +2H+
(ungu)
Reaksi pada saat titrasi – titik akhir titrasi
EDTA2- + MgEBT MgEDTA2- + EBT + 2H+
(biru)
M Hg2+ = (M x V )Na2EDTA
V Hg2+
TITRASI SUBSTITUSI (pengusiran)

## Slide 17: 4. TITRASI ASAM-BASA
Prinsip reaksi:
Mn+ + H2Y2- MY(n-4)+ + 2H+
H+ yang dihasilkan dititrasi dengan larutan baku NaOH

## Slide 18: 4. TITRASI ASAM-BASA
Contoh : Penetapan kadar Zn2+ indikator fenolftalein
Zn2+ + EDTA2- ZnEDTA2- + 2H+
2H+ + NaOH 2Na+ + H2O
M Zn2+ = (V x M )NaOH
VZn2+

## Slide 19: LANGKAH-LANGKAH TITRASI
PEMBUATAN LARUTAN STANDAR PRIMER DAN SEKUNDER
PEMBAKUAN LARUTAN STANDAR SEKUNDER
PENETAPAN KADAR SAMPEL
PERHITUNGAN
PELAPORAN HASIL

## Slide 20: contoh
Penetapan kadar MgSO4 (garam inggris) dalam air laut (BM : 246,47)
Buat larutan Na2EDTA 0,05 M sebanyak 1L
Buat larutan ZnSO4.7H2O 0,05 M sebanyak 100 mL
Buat larutan buffer salmiak pH 10 250 mL
Buat indikator EBT
Bakukan Na2EDTA dengan ZnSO4.7H2O (BM : 287,54)
Hitung molaritas Na2EDTA jika untuk mentitrasi 10 mL larutan Na2EDTA diperlukan 10,5 ; 11, dan 10 mL larutan Zn.
Lakukan penetapan kadar sampel
Hitung kadar sampel jika volume Na2EDTA yang diperlukan untuk mentitrasi 10 mL larutan sampel adalah 8 ; 8,5 ; dan 8 mL
Hitung % kadar MgSO4 dalam air laut

## Slide 21
Summary titrasi kompleksometri
 | LANGSUNG | TIDAK LANGSUNG | SUBSTITUSI | ASAM BASA
PRINSIP | ??? | ??? | ??? | ???
REAKSI | ??? | ??? | ??? | ???
INDIKATOR | ??? | ??? | ??? | ???
PENTITER | ??? | ??? | ??? | ???
PERHITUNGAN | ??? | ??? | ??? | ???
Perubahan warna TAT | ??? | ??? | ??? | ???