## Slide 1: TITRASI ARGENTOMETRI
KIMIA ANALISIS

## Slide 2: Tujuan pembelajaran
Dapat menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan untuk titrasi argentometri
Dapat menyebutkan prinsip titrasi argentometri
Dapat menyebutkan jenis2 titrasi argentometri beserta reaksinya
Dapat menyebutkan tahapan proses titrasi
Dapat menyebutkan kegunaan titrasi argentometri
Mampu melakukan perhitungan titrasi argentometri

## Slide 3: Prinsip titrasi argentometri
adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit.
Sebagai contoh yang banyak dipakai adalah :
titrasi penentuan NaCl dimana ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut AgCl.

## Slide 4: Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:
Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)
(endapan putih)
Ag+(aq) + CrO42-(aq) → Ag2CrO4(s)
(coklat kemerahan)
Kelebihan AgNO3 bereaksi dengan indikator ion kromat CrO42- membentuk endapan berwarna coklat kemerahan Ag2CrO4
sehingga titik akhir titrasi dapat diamati.

## Slide 5: Alat dan bahan
Alat
Buret
Erlenmeyer
Klem
Statip
Bahan
Larutan standar
Sampel
Indikator
Pereaksi lain

## Slide 6: Larutan standar
Larutan standar primer
NaCl
Standar sekunder
AgNO3
KCNS
NH4CNS

## Slide 7: indikator
visual
K2CrO4
Fe3+ (contohnya : NH4Fe(SO4)2·12 H2O)
elektrokimia
potensiometri
Diklorofluorescein
Eosin
fluorescein

## Slide 8: berdasarkan indikator yang dipakai titrasi Argentometri dibagi 3, yaitu:
Argentometri Metode Mohr
Argentometri Metode Volhard
Argentometri Metode Fajans

## Slide 9: Penggunaan Titrasi Argentometri-Mohr
Penggunaan metode Mohr sangat terbatas jika dibandingkan dengan metode Volhard dan Fajans
metode Mohr hanya dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion Cl- , CN-, dan Br-.

## Slide 10: Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:
Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)
(endapan putih)
Ag+(aq) + CrO42-(aq) → Ag2CrO4(s)
(coklat kemerahan)
Kelebihan AgNO3 bereaksi dengan indikator ion kromat CrO42- membentuk endapan berwarna coklat kemerahan Ag2CrO4
sehingga titik akhir titrasi dapat diamati.

## Slide 11: 1. Argentometri Metode Mohr

## Slide 12: YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA METODE MOHR
Dilakukan pada suasana netral
Bila dilakukan pada pH asam(kurang dari 6):
K2CrO4 2K+ + CrO42-
+ 2H+ H2CrO4
Bila pH asam sekali (kurang dari 2) :
CrO42- HCrO4 H2Cr2O7 (mdh larut)
Bila pH lebih dari 10 akan terbentuk endapan Ag(OH)2 sebelum AgCrO4 terbentuk

## Slide 13
Yang mengganggu titrasi mohr:
ion amonium (NH4+) karena dapat melarutkan AgCl
Kation berwarna seperti Cu2+ (biru),Ni2+ (coklat hijau), Co2+ (hijau). Bisa dihilangkan dengan penambahan karbonat …..endapan…..saring

## Slide 14: 2. Argentometri Metode Volhard
Titrasi Volhard merupakan titrasi secara tidak langsung (titrasi balik)
Teknik ini digunakan jika :
  reaksi terlalu lambat atau
  Jika tidak ada indikator yang terpilih untuk menentukan titik ekivalen titrasi

## Slide 15: Cara melakukan titrasi argentometri metode volhard
AgNO3 berlebih (tetapi harus diketahui volume dan konsentrasinya)
Larutan sampel
Indikator feriamonium sulfat
Larutan KCNS atau NH4CNS

## Slide 16: Reaksi pada titrasi argentometri metode volhard
AgNO3 berlebih (tetapi harus diketahui volume dan konsentrasinya)
Larutan sampel
Indikator feriamonium sulfat
Larutan KCNS atau NH4CNS

## Slide 17: Reaksi yang terjadi dalam titrasi metode volhard
Reaksi yang terjadi sebelum titrasi
Ag+(aq) + Cl-(aq) + Fe3+ AgCl(s) + Ag+ sisa + Fe3+
berlebih (endapan putih)
Setelah reaksi sempurna , endapan disaring,kemudian filtrat dititrasi dengan larutan standar tiosianat
Reaksi yang terjadi pada saat titrasi
Ag+(aq)sisa + SCN-(aq) + Fe3+ AgSCN(s) + Fe3+
(endapan putih)
Setelah semua Ag+ teritrasi oleh SCN-,maka barulah Indikator Fe(III) bereaksi dengan tiosianat membentuk larutan berwarna merah
Fe3+(aq) + SCN-(aq) Fe(SCN)2+
(kompleks berwarna merah)

## Slide 18: Perhitungan titrasi Volhard dan Mohr
Langsung Mohr:
V x M sampel = V x M standar
tidak langsung (Volhard)
V x M sampel = V x M std awal – VxM std sisa
= V x M AgNO3 awal – VxM KCNS
M sampel = V x M AgNO3 awal – VxM KCNS
V sampel

## Slide 19: Aplikasi dari argentometri dengan metode Volhard
Metoda Volhard dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN- seperti halnya titrasi balik penentuan Cl-, Br- and I-.
Ion Br- dan I- tidak diganggu oleh SCN- karena kelarutan AgBr  kelarutanAgCNS,
Sementara kelarutan AgI < kelarutan AgCNS.

## Slide 20: 3. Argentometri Metode Fajans
Adalah titrasi argentometri yang menggunakan Indicator adsorbsi, senyawa organik yang diadsorpsi ke dalam permukaan endapan koloidal selama proses titrasi berlangsung
Sebagai contoh: titrasi ion klorida dengan larutan standart Ag+.
Dimana hasil reaksi dari kedua zat tersebut adalah:

## Slide 21: Argentometri Metode Fajans
Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)
(endapan putih) koloid
Endapan perak klorida membentuk endapan yang bersifat koloid.
Sebelum titik ekuivalen dicapai maka endapan akan bermuatan negative disebabkan teradsorbsinya Cl- di seluruh permukaan endapan.
terdapat counter ion bermuatan positif dari Ag+ yang teradsorbsi dengan gaya elektrostatis pada endapan.
Setelah titik ekuivalen dicapai maka tidak terdapat lagi ion Cl- yang teradsorbsi pada endapan sehingga endapat sekarang bersifat netral.

## Slide 22: Argentometri Metode Fajans
Kelebihan ion Ag+ yang ditambahkan untuk mencapai titik akhir titrasi menyebabkan ion-ion Ag+ ini teradsorbsi pada endapan
sehingga endapan bermuatan positif dan beberapa ion negative teradsorbsi dengan gaya elektrostatis sebagai counter ion.

## Slide 23: Indikator Adsorpsi :